## Slide 1: MPPI
Москвитин Данила
M24-RO-01

## Slide 2: Основа алгоритма MPPI
Модель динамики системы
Управляющая последовательность u
Генерация K случайных траекторий
Вычисление стоимости каждой траектории
Присвоить веса каждой траектории
Итоговое управление – взвешенное среднее возмущений
cost = 200
cost = 200
cost = 1

## Slide 3: Основные преимущества MPPI
Оптимальное управление без необходимости дифференцирования
Работа с нелинейностями без необходимости линеаризации
Параллельные вычисления

## Slide 4: Основная проблема метода
MPPI требует точной модели динамики:
Неточность модели → ошибки предсказания
Ошибки → ухудшение качества управления
Цель: повысить устойчивость MPPI к ошибкам модели

## Slide 5: Предлагаемые методы
Плохо знаем параметры модели:
Параметрический MPPI
Неучтенные процессы в модели:
Авторегрессия
Неучтенный фактор: ветер
Неточно знаем параметр длины колесной базы

## Slide 6: Параметрический MPPI
Записываем пройденную траекторию
Пробуем запустить MPPI варьируя не управление, а параметр, который плохо знаем
Оцениваем траектории, по тому насколько близко они к реально пройденной
Обновляем параметр как средневзвешенный

## Slide 7: Авторегрессия
Записываем пройденную траекторию
Вычисляем ошибки между выходом модели и реальными положениями
Составляем линейную регрессию по наблюдениям
Обновляем коэффициенты регрессии при помощи рекурсивного метода наименьших квадратов (RLS)
Предсказываем ошибку на следующий шаг и вносим поправку в модель